## Slide 1: 操作系统原理课程设计
参考资料和环境安装
2021/3/1

## Slide 2: 实验参考资料
Orange’s 一个操作系统的实现（自己动手写操作系统），于渊，电子工业出版社，2008年
  随书源码：https://github.com/yyu/
其它可参考的资料
  Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals, Intel Press
  Linux kernel 0.11
  https://chyyuu.gitbooks.io/ucore_os_docs/
  汇编语言
    http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-assembly/
  386编程基础
    https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2008/readings/i386/toc.htm

## Slide 3: 安装环境
VirtualBox或VMWare
Ubuntu
安装gcc： sudo apt-get install build-essential
安装nasm： sudo apt-get install nasm
Bochs下载：源码安装
  http://bochs.sourceforge.net/getcurrent.html
  https://sourceforge.net/projects/bochs/files/bochs/2.6.11/

## Slide 4: 安装环境
Bochs编译步骤
  ./configure --with-sdl --enable-disasm --enable-debugger
  make
  sudo make install
Bochs编译注意事项
  需要预先安装libsdl1.2-dev、bximage、 vgabios
修改bochsrc中部分内容：
  修改romimage、vgaromimage对应的文件位置，以你的实际安装位置为准
  注释掉keyboard_mapping一行（如有）
  增加display_library: sdl
Notes: build-essential、libx11-dev、libxrandr-dev

## Slide 5: 一段简单代码

## Slide 6: BIOS启动过程
当计算机加电后，一般会执行系统初始化软件
  完成基本IO初始化
    初始化硬件设备、建立系统的内存空间映射图è使得机器进入一个适合OS内核工作的状态
  引导加载功能
    引导加载程序把操作系统内核映像加载到RAM中，并将系统控制权传递给它。
PC机：
  根据工业规范，计算机启动后，CPU会执行从一个特定地址开始执行系统初始化指令
  PC中固化的初始化软件：BIOS/EFI
  PC中NV上存储的软件，OS Boot Loader
Intel 80386：
  Step1: 计算机加电后，CPU从物理地址0xFFFFFFF0开始执行。
  Step2: 在0xFFFFFFF0这里只是存放了一条跳转指令，通过跳转指令跳到BIOS例行程序起始点。
  Step3: BIOS做完计算机硬件自检和初始化后，会选择一个启动设备（例如软盘、硬盘、光盘等），并且读取该设备的第一扇区(即主引导扇区或启动扇区)到内存一个特定的地址0x7c00处，然后CPU控制权会转移到那个地址继续执行。至此BIOS的初始化工作做完了，进一步的工作交给了OS的bootloader。

## Slide 7: 制作一个可启动的软盘
编译源码
  nasm boot.asm –o boot.bin （生成引导文件）
  nasm boot.asm –o boot.com (生成com文件)
产生一张虚拟软驱
  bximage
写引导盘
  dd if=boot.bin of=a.img bs=512 count=1 conv=notrunc
启动
  修改bochsrc，bochs -f .bochsrc

## Slide 8: Bochs的调试基本命令
设置断点b address
显示所有断点info break
继续执行c
单步执行
  s（可跳入函数）
  n（跳过函数内部）
反汇编命令
  u 起始地址 终止地址
查看通用寄存器信息r，段寄存器sreg，控制寄存器creg

## Slide 9: 建议
认真阅读章节（ Orange’s ）资料，在理解的基础上开始实验；
课程要求相关内容
  保护模式
  分页机制
  中断与异常
    建议理解8259A的原理，使用时钟中断
理解和重现第4章及以后的内容(不作课堂要求)
  内核
  进程
  I/O
  进程间通信
  文件系统
  内存管理